Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAGŁOŚNIENIE

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rduch K6,5 - Ścienna kolumna głośnikowa 100V 150W | 6 | Pasmo przenoszenia (Hz) -95 – 18000 Efektywność (1W/1m) [dB] – 98 Efektywność max. [dB] - 119 |
| 2. | RDUCH - MWL-7D2 Wzmacniacz z mikserem 400W | 1 | Wejście mikrofonowe symetryczne, elektroniczne. z wył. akustycznym, regulowane z barwą bas – sopran. regulacja czułości. akustyczny wył.: 30 µV – 0,33 mV/1 mbar - 1 – 6: (0.5-100mV) 1kΩ zasilanie Phantom 24 V DC Wejście magnetofonowe – regulowane: wzm., bas – sopran - 7: (100 mV – 1 V ) 300 kΩ |
| 3. | Klipsch SPL-120 CE - Subwoofer | 1 | Głośnik basowy: 12″ (30,5 cm) o długim skoku membrany Cerametallic™ Automatyczny stand-by: Tak Regulacja fazy: 0/180 Pasmo przenoszenia: 24 Hz – 125 Hz Moc wyjściowa: 300 W RMS / 600 W szczytowa |
| 4. | JTS R-4/5 - Poczwórny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL | 2 | Poczwórny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL 6 grup, każda z max 22 kompatybilnymi presetami kanałów lub dowolny wybór spośród 1441 dostępnych częstotliwości Technologia REMOSET do synchronizacji nadajnika i odbiornika Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości Funkcja Pilot tone i wyciszanie szumów Diodowe wskaźniki mocy sygnału RF oraz poziomu sygnału audio AF Podświetlany wyświetlacz: stan baterii nadajnika, częstotliwość, aktywna antena Wyjścia zasilania oraz antenowe do kaskadowego łączenia max 10 odbiorników R-4/5 bez dodatkowych rozdzielaczy Wyjścia XLR (sym.) dla każdego kanału Wyjście XLR oraz 6.3mm dla zmiksowanego sygnału Przełączany poziom mikr./linia dla każdego wyjścia Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy UB-900I |
| 5. | JTS JSS-4B/5 - Mikrofon doręczny z nadajnikiem UHF PLL | 6 | Mikrofon doręczny, z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym UHF PLL Dynamiczna wkładka mikrofonowa (kardioida) Aluminiowa obudowa 6 grup, w każdej do 22 gotowych ustawień kanałów Możliwość wyboru i zapisania 1441 indywidualnych częstotliwości Technologia REMOSET do synchronizacji nadajnika i odbiornika Przełączana czułość (-15dB do +15dB) Funkcja wyciszenia/blokady Podświetlany wyświetlacz LCD, 4-stopniowy wskaźnik stanu baterii Przełączana moc nadajnika |
| 6. | JTS R-4TBM/5 - Wieloczęstotliwościowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL | 6 | Wieloczęstotliwościowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL Współpraca z mikrofonami serii CX do instrumentów muzycznych oraz mikrofonami nagłownymi i krawatowymi serii CX i CM z 4-pinowym złączem mini XLR 6 grup, każda z max 22 kompatybilnymi presetami kanałów lub dowolny wybór spośród 1441 dostępnych częstotliwości Technologia REMOSET do synchronizacji nadajnika i odbiornika Przełączana czułość (-15dB do +15dB) Funkcja blokady Podświetlany wyświetlacz LCD, 6-stopniowy wskaźnik stanu baterii Przełączana moc nadajnika |
| 7. | Polski przewód głośnikowy podwójna izolacja idealny do instalacji 100V | 100 |  |
| 8. | Szafa RACK 19" 9U na kółkach | 1 |  |
| 9. | JTS CM-804IF - Elektretowy mikrofon nagłowny | 6 | Pasmo przenoszenia - 60-15 000 Hz Impedancja nominalna - 1.8 kΩ Max poziom dźwięku - 130 dB Czułość - 6.3 mV/Pa |
| 10. | JTS NX-8.8 – Elektretowy mikrofon wokalowy | 2 | Charakterystyka - superkardioida Pasmo przenoszenia - 60-18 000 Hz Max poziom dźwięku - 136 dB Zasilanie - 9-52V DC phantom |
| 11. | MONACOR MEC - 1500/SW - Kabel XLR, 15m | 5 | Grubość przewodu: 2 x 1,0 mm2 |
| 12. | Statyw mikrofonowy aluminiowy | 4 |  |
| 13. | VONYX – Kolumna mobilna z mikrofonami UHF Vonyx SPJ-PA915 | 1 | Moc maks.: 700W Pasmo przenoszenia: 50Hz – 19kHz Częstotliwość pracy mikrofonów UHF 863.1MHz – 864.5MHz Głośnik niskotonowy: 15” (37,5 cm) Głośnik wysokotonowy: 1” (2,5 cm) Tytanowy driver kompresyjny Zasilanie: 220-240V / 50-60Hz (możliwość zasilania 12V lub z wbudowanej baterii) |
| 14. | MONACOR TXA-1022CD - Przenośne systemy wzmacniające dużej mocy | 1 | Wysokiej jakości wzmacniacz 120WRMS, klasy D Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 2 x 12V/4.5Ah (czas pracy: 4-6h), wbudowana automatyczna ładowarka ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora Wbudowany podwójny odbiornik bezprzewodowy; możliwość wyboru 2 x 16 częstotliwości UHF (863.1-864.9MHz) Odtwarzacz CD/MP3 z mechanizmem wpustowym i systemem anti-shock Czytnik kart SD, interfejs USB Wbudowany 1 nadajnik bezprzewodowy do współpracy z kolejnymi systemami serii TXA-1020 W komplecie pilot sterujący odtwarzaczem CD 2-drożny zestaw głośnikowy wysokiej mocy, z 25cm (10″) głośnikiem basowym 1 wejście mikrofonowe (combo XLR/6.3mm), 1 wejście mikrofonowe (6.3mm), 1 wejście liniowe stereo (RCA), 1 wejście Aux (3.5mm), każde wejście regulowane 1 wyjście liniowe stereo (RCA), 1 wyjście Aux (3.5mm) |
| 15. | MONACOR TXA-800HT - Mikrofon doręczny z nadajnikiem wieloczęstotliwościowym, 863, 1-864,9MHz | 2 | Współpracuje z przenośnymi systemami wzmacniającymi serii TXA-1020, TXA-1000 i TXA-800. Dynamiczna wkładka mikrofonowa, charakterystyka kardioidalna Możliwość wyboru 16 częstotliwości UHF (863.1-864.9MHz) 2-stopniowa regulacja czułości Podświetlany wyświetlacz LCD: kanał/częstotliwość, stan baterii Moc nadajnika: 10mW (EIRP) Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (nie dołączane) Charakterystyka - kardioida Pasmo przenoszenia - 70-16 000 Hz |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.